I- Asymptote horizontale

bold {lim from{x rightarrow +-infinity} {f(x)} = a" avec "a in setR}
  La droite d ‘équation bold {y = a} est une asymptote horizontale au voisinage de bold {a}

II- Asymptote verticale

bold {lim from{x rightarrow a} {f(x)} = +-infinity" avec "a in setR}
  La droite d ‘équation bold {x = a} est une asymptote verticale à la courbe bold {C_f} , représentative de bold {f} , au voisinage de bold {+-infinity}

I- Théorème d’encadrement ( ou théorème des gendarmes)
 bold {I} est l’intervalle dont la borne de droite est bold {+infinity} .
 bold {f, g, h} sont trois fonctions définies sur bold {I} telles que bold {forall x" "in" "I" "f(x) <= g(x) <= h(x) } .
  Si bold {lim from{n rightarrow +infinity} {f(x)} = lim from{n rightarrow +infinity} {h(x)} = l " "( l in setR) } , alors bold {lim from{n rightarrow +infinity} {g(x) = l} }
Ce théorème est admis sans démonstration et reste vrai si bold {x } tend vers bold {-infinity} ou bold {x } tend vers bold {a} avec bold {(a in setR) }

II- Extension du Théorème de gendarme (un seul gendarme)

III- Théorème de comparaison

1) S’il existe un réel bold {A} tel que pour tout bold {x >= A} , on a bold {f(x) >= g(x)} et si bold {lim from{n rightarrow +infinity} {g(x) = +infinity} } , alors bold {lim from{n rightarrow +infinity} {f(x) = +infinity} }

2) S’il existe un réel A tel que pour tout bold {x <= A} , on a bold {f(x) <= g(x)} et si bold {lim from{n rightarrow -infinity} {g(x) = -infinity} } , alors bold {lim from{n rightarrow -infinity} {f(x) = -infinity} }